年产36万吨缓控释配方复混肥料新建

项目可行性研究报告

山东京九肥料化工有限公司

二00四年二月

- 新建项目概要说明

第一节  项目来源及背景

一、项目来源

该项目的产品是由山东农业大学、南京土壤研究所联合研制的专利成果（专利申请号为2005110433.0），该产品是将尿素、二铵、氯化钾等原料掺混，采用最新科技配方，使肥料硬度适中、不潮解、肥效稳、利用率高、有效期长的新型配方复混肥料。

二、项目提出的背景

该项目已有山东农业大学安排了田间应用试验，证明产品增加显著，土壤改良效果好，产品呈颗粒状，施用方便，价格低廉等优点，倍受农民欢迎。该项目产品具有较高的开发生产价值。为了使该技术尽快服务于农业生产，造福于人民，特编制本可行性研究报告，便于领导决策，使项目尽快上马。

三、京九肥化公司现有企业的概况及利用方案

山东京九肥料化工有限公司成立于1997年10月，该项目计划总投资8000万元，其中固定资产3000万元，流动资产5000万元，年产各种肥料10万吨。公司有高级农艺师5人，高级工程师2人，技术人员16人，工人100人；新项目投入8000万元建新厂，达到年产36万吨的生产目标。

第二节  项目概况

一、新建年产36万吨缓控释配方复混肥料车间与设备生产线。

二、总投资8000万元。

三、新建建设期限：三年。

四、年实现利润3000万元。

第三节  可行性研究的依据、原则、范围

一、可行性研究的依据

（一）国家有关产业政策

（二）二零零二年发展规划

（三）山东农业大学提供的技术资料

二、可行性研究的范围

1、可行性研究的原则

（一）该可行性研究报告是按照市内作物产量资源状况、资金实力、肥料消耗量、建设条件而编制的可行性研究报告。

（二）研究中本着尽量节约投资，达到投资少、见效快的目的。

（三）研究采用该项专利技术与之配套的最佳工程技术（如设备造型、总图布置）方案。

（四）研究中注意近期与远期相结合，留有发展余地。

2、研究范围

（一）项目的必要性

（二）工程技术方案

（三）工程实施方案与管理

（四）投资估算

（五）经济效益分析

第四节  新建项目建设的必要性

一、符合国家产业政策和各级规划

该项目符合《国家产业政策纲要》中“不断强化农业的基础地位，全面发展农村经济”、“大力发展农业和农村经济，增加农民收入”、“中央和地方要增加对农业的投资，扶持农用工业”的各项产业政策规定，符合农业部“大力发展肥料工业，支持农业的发展，在肥料工业中重点发展复混肥料，使其占化肥总量的比重由目前的10%发展到2010年达到50%的发展思路。
   该项目可享受免增值税等各项国家和地区的优惠政策。

二、巩固农业基础地位，大力发展支农工业的需要

肥料是农业的粮食，农业是国民经济的基础。农业问题历来是我国立国安邦的大事。本世纪内，面对人口增长，耕地减少的压力和人民生活要求逐步提高的愿望，必须在采取其他农业增产措施的同时，大力发展肥料工业，才能巩固农业的基础地位，达到人民生活水平不断提高，国家安居乐业的目的。具体到一个地区，大力发展肥料工业，支援农业建设，同样具有重要的经济和政治意义。

三、具备良好的经济、社会效益

（一）、经济效益

按新建年生产36万吨规模的厂测算，总新建投资为8000万元，固定资产投资3000万元，固定资产投资回收期3.2年，年实现利润3000万元，可见经济效益相当好。

（二）、社会效益

该产品对资源利用，改善环境，改良土壤，培肥地力，节约能源，减少化肥进口，增产粮食及其它农业产品，都具有显著的社会效益。

四、市场前景相当好

美国、加拿大等发达国家复混肥料施用量占化肥生产量的70-80%，而我区目前复混肥料仅占化肥总量10%，2010年若达到50%，按市农业部门的数据，则复混肥料应达到160万吨左右。总之，我市复混肥料生产能力与需求量大的矛盾相当突出。

因此该产品具有复混肥料、专用性、价格低、肥效高等优点。若新建厂抓住机遇尽早上马，产品市场与销路将会供不应求。

五、项目的工艺技术，设备造型是成熟的，投资较少，上马条件好。

综上所述，该项目是非常必要和值得新建的。

第五节  结论

一、结论

本项目缓释复混肥料，本项目产品填补国内空白，工艺技术先进、可靠，本项目符合《国家产业政策纲要》发展规划思路。

本项目拟建规模、产品方案符合实际，也具有较强的灵活性。原材料充足供应条件良好，技术服务协作单位技术力量雄厚、社会信誉高，能力建设单位提供全过程的服务。

本项目经过投资估算和经济效益分析，固定资产投资回收期3.2年，投资利润率38.63%，盈亏平衡点40.82%，说明本项目经济效益显著，抗风险能力强。

综上所述，项目的建设是必要和可行的。

第二章  市场分析、新建规模及产品方案

第一节  产品用途简介

一、产品简介

缓释复混肥料：该产品含氮、磷、钾≥35～45%,含有作物生产所需的氮、磷、钾营养元素，肥效稳，利用率高，有效期长，即能使当季作物增产，又能提高土壤能力，体现了肥料和土壤同时提供营养的特点；比习惯施肥增产30～50%；年产量可达36万吨。

二、产品用途和使用方法

（一）用途

可用于大田农作物;厂家可根据客户需要,生产不同配比的肥料。如可生产蔬菜大棚专用肥料，该肥料不仅为大棚工有提供全面的营养元素，培肥地力，增强蔬菜的光合作物，对大棚菜增产极为有利。

（二）施用方法

该产品作基肥，可亩施60～80公斤；作追肥每亩次施30～40公斤；作种肥亩施10公斤。

三、增产效果

一般谷物比习惯施肥增产15～20%，蔬菜增产30%～50%，增产效果极显著。

第二节  国内市场分析

一、化肥

目前，我国化肥复混化仍不能满足农业生产的需要。为了适应农业大发展的新形势，国家已作出增加化肥基建和技改投资，加快化肥发展的重大决策。山东省的化肥供求矛盾更为突出，根据省统计局的资料，2003年全省农业化肥施肥量为500万吨，到2010年的化肥产量达到950万吨。

二、复混肥料

据农业部资料，我国复混肥料产量占化肥产量的20%，而发达国家为70～80%。农业部要求2010年化肥产量达到2650万吨，其中复混肥料达到50%。

本产品为缓释复混肥料，属高科技产品，因而更具有发展前景和市场潜力。

第三节  产品营销方向

一、区域需用量分析

据抽样调查，菏泽市2003年种植瓜菜35.2万公顷，按50%瓜菜面积每公顷施用复混肥料1500公斤计算，每年复混肥料用量在53万吨左右。菏泽市耕地68.9万公顷,年需化肥120余万吨,其中需复混肥料210万吨,也就是说,菏泽市可以上7个36万吨生产复混肥料厂，产品可以达到市内产销平衡。市内现有复混肥厂1家，全市共生产复混肥料不到30万吨，若加上市外销售，产品的需要量则更大，可见该产品的市场前景看好。

二、用户协议销售

因该产品可据不同土壤、不同作物生产不同配方复混肥料，厂家可与客户鉴定产品销售协议。

第四节  建设规模

一、规模

根据市开发区投资意向要求，农业肥料用量等方面的条件，本着投资少、见效快的原则，计划在南京路南段建一处年产36万吨的复混肥料厂。

二、产品方案

缓控释复混肥料产量36万吨/年

在实际生产中，可以根据用户的要求及时调整产品方案。

第三章  建设基本条件与厂址选择

第一节  原材料供应和公用设施条件

一、原材料供应

原材料需要量

主要原材料需要量详见下表：

主要原材料年需要量表

| 材料名称 | 单位 | 年需要量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 防结块剂 | 万吨 | 0.5 | 10000 |
| 化学肥料 | 万吨 | 55.5 | 1500 |

（二）原材料来源及供应方式

主要原材料是化学肥料，市场供应充足，可随时由市场采购解决。

二、燃料动力供应

（一）燃料动力年需要量

1、燃料。本项目热喷车间锅炉年需煤1万吨。其他车用柴油、汽油量很少。

2、动力。本项目的总装机容量为1200KW，年耗电量为360万KWH。

（二）来源及供应方式

1、燃料。由于煤、柴油和汽油年需要量很少，故可在就地采购，即可保证供应。

2、动力。可由新建厂内已有一台1200KW变压器，可保证生产用电。

三、其他公用设施

（一）供水。项目需水量较少，仅为160立方米/日，且对水质无特殊要求。可在厂内打井或附近供水站接供水管道至厂内，进行供水。

（二）供热。项目主要是高温生产用热，需安装一台30吨

锅炉，即可满足供应。

（三）通讯。本项目新建需要16部电话。

第二节  新建厂条件

一、新建厂自然条件

（一）地理位置

该厂在菏泽市开发区南京路，距火车专用线仅6公里，该项目是在农业附近。可保证原材料供应、产品销售运输方便及时。

（二）地形与工程地质

新建厂占地50亩，地形平坦、起伏不大的土地。又因为本项目新建无高层厂房与建筑物，因而对工程地质条件无特殊要求。

（三）气象等条件

本新建项目属一般性工业项目，对气象等条件无特殊要求。

二、选厂社会经济条件

本项目所需的主要原料是化肥。因产品对提高农作物的产量，实现农业优质、高产、高效的目标具有重大的作用。

另外，作为本项目核心技术的研制单位是山东农业大学和南京土壤研究所，具有雄厚的科研实力，正在走一条科研单位和企业联姻优势互补的技术合作模式。近几年来，在科学技术转化生产力方面取得了可喜的成就。这些单位社会信誉高，服务周到。因而为本项目新建提供了技术保证和配套协作条件。

第四章   工程技术方案

第一节  项目新建组成内容

新建的主要是生产车间、生产设备。具体组成内容如下：

一、主要生产车间

主要新建生产车间建筑面积为6000平方米，跨度18～36米，采用钢筋砼结构。

二、辅助生产车间

产成品仓库建筑面积4000平方米，原材料库6000平方米。

三、36万吨设备一套。

第二节  工艺技术和设备选择

一、产品标准

（一）国家复混肥料标准GB15063-2001。

（二）行业肥料标准

二、工艺技术

（一）技术水平和特点

由于本项目采用山东农业大学、南京土壤研究所最新研究开发的专利（2005440433.0），选用国内先进设备，生产复混肥料。因此，本项目生产技术工艺属国内先进水平。

（二）新技术来源和依据

本项目利用山东农业大学科研单位提供的专利技术，并由这些单位负责为本项目提供全部生产技术工艺和全过程的技术服务、人员培训及新产品、新技术的开发等。

（三）工艺流程图

秸杆生产复混肥料的工艺流程图

化肥→添加剂→造粒→干燥→分选→包装→成品库

（四）产品质量控制

1、喷浆工艺：喷浆过程温度适宜，温度控制在一定范围内，加热时间保持适当。

2、成型工艺：采用转鼓喷浆造粒技术，主要形状有：

粒球状：1.00-4.75毫米（粒径）

3、包装工艺：纺织袋内衬聚乙烯膜底包装，每袋净重50、40或25公斤，平均每袋净得不低于50.0、40.0或25.0公斤。

三、设备选择

本项目所有设备均选用国内先进设备。该产品的生产专用设备，其技术性能已达到国内先进水平，国内已有厂家生产，完全可以满足生产要求。

四、主要原料消耗指标

复混肥料料原材料消耗指标

| 防结块剂 | 化 学 肥 料 |
| --- | --- |
| 单耗（吨） | 单价（元） | 单耗（吨） | 单价（元） |
| 0.05 | 30 | 0.95 | 1500 |

第三节  总平面布置和运输

一、总平面布置原则

总平面布置应根据本项目的特点、工艺技术和生产要求，结合场地自然条件，达到工艺流程顺畅，物料流送路线最短，货流人流分道、生产调度方便、用地少、施工费用低等要求，还要兼顾与厂外交通道路、供电、供水等工程的合理安排，以及为企业将来留有发展余地。

二、总平面布置方案

根据部平面布置原则，本项目的总平面布置方案为厂前区和生活福利设施安排在上风向区，生产区在上风向区，并使之交通流畅。

三、厂内外运输方案

（一）运输量及运输方式

本项目生产所需原材料、燃料、设备和产成口及其他物品，年总运输量为112万吨。

进出厂物料均采用火车或汽车运输。本项目远途货物可采用铁路运输，近途货物可采用汽车、拖拉机及其他工具运输。

（二）运输设备

本项目根据运输方案可选用货运火车、汽车、拖拉机和其他运输工具。

四、仓储方案

（一）产品需在干燥库房存放。

（二）燃料等设货场堆放。

五、占地面积

本项目占地面积50亩，其中：生产区22000平方米，占66%，办公及生活区11330平方米，占34%。

项目总新建建筑面积16000平方米，道路占地面积2500平方米。

第四节  公用设施

一、供配电

（一）电源

已从附近变电站接10千伏高压线路架设到厂区10千伏变电室。新建变电室10千伏变压器一台及相应的高低压配电盘。

（二）用电负荷及耗电量

项目总装机容量1200千瓦，计算负荷1200千瓦，估算年耗用电为360万度。

（三）车间配电室

电动机电压380伏，照明电压380伏/220伏三相四线。需配低压配电盘数套，放射式供往车间各工段。

二、供排水

（一）供水

1、用水量。本项目估算每天生产用水量为160立方米，生活用水量为15立方米，共计每天用水量为175立方米，年用水量为52500立方米。

2、水源。由项目建设单位打深水井取水或接附近供水管网供水站供水。

3、供水设施。自深水井处接φ75毫米输水管经压力罐送往各用水单位。

（二）排水

1、污水排放。本项目无生产污水，主要是生活污水，经化粪池处理后排出厂外下水道。

2、雨水排放。场地及道路按自然地形设计排水坡度，采用组织排水，排出厂外下水道。

（三）供热

本项目供热主要是热喷车间用热，办公采暖利用生产余热。

（四）通风

本项目的生产车间余热较多，须加强通风，设计可采用自然通风和机械通风相结合的方案。

第五节  建筑工程

一、设计原则

（一）建筑物的设计，应执行国家现行有关规范和规定，并贯彻安全、经济、实用兼顾美观的原则。

（二）建筑设计应充分满足工艺技术、生产操作及检修的要求，还应符合有关防火、防尘、防腐、防爆等要求。

（三）结构设计满足强度、刚度和稳定等要求。

（四）所有建筑物的设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

（五）应尽量采用预制装配结构，以加快建设进度，节省木材、节省投资。

二、建筑设计

（一）门窗。厂房及仓库采用钢窗和钢木大门；其他工程可采用钢塑窗。

（二）地面。所有地面均采用水泥地面。

（三）屋面防水及保温：平屋顶均采用二毡三油防水，蛭石水泥保温。

（四）外墙装修：所有外墙均采用喷涂。

三、结构设计

（一）基础：采用事形基础和独立柱基础。

（二）墙、柱、梁：跨度为18～36米的厂房采用预制钢筋砼柱和梁，其他采用砖墙、砖柱及抗震柱承重。

（三）根据《中国地震烈度区划图》的规定，选用工程抗震设计标准。

四、建筑物一览表

建筑物一览表

| 序号 | 建筑名称 | 基础 | 结构形式 | 建筑面积 (平方米) | 占地面积 (平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 独立柱基 | 砖 混 | 6000 | 6300 |
| 2 | 产成品库 | 带形基础 | 砖 混 | 4000 | 4300 |
| 3 | 原材料库 | 带形基础 | 砖 混 | 6000 | 6300 |
| 合 计 |  |  | 16000 | 16900 |

第五章  环境保护与劳动安全

第一节  设计依据和采用主要标准

一、《中华人民共和国环境保护法》

二、（2001）国环字第002号关于颁布《建设项目环境保护设计规定》的通知。

三、（2001）国环字第003号关于颁布《建设项目环境保护管理办法》的通知。

四、工业企业设计卫生标准（TJ36-2000）。

五、工业“三废”排放试行标准（GBJ4-2000）。

六、工业企业厂界噪声标准（GB2348-2005）。

第二节  环境污染状况及治理措施

本项目产品的生产过程中不产生有害的气体和液体，对周围环境不会造成有害影响。

1、生产加工过程中产生的粉尘、砂尘等通过循环水清洗、冲刷，经沉淀后排入厂外下水道。

2、加工过程中噪声较小，对操作人员不会产生有害影响。生产车间与作业场所的设计应满足《工业企业噪声卫生标准》。

本项目的生活污水要求设沉淀池、化粪池，经过滤、沉淀等处理后排入厂外下水道。

第三节  安全和工业卫生

一、设计依据和采用主要标准

（一）国发（1984）97号文国务院关于加强防尘防毒的工作的决定。

（二）劳字（1988）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知。

（三）工业企业设计卫生标准（TJ36-2000）。

（四）建筑设计防火规范（GBJ16-2000）。

（五）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-2005）。

（六）工厂电力设计规范。

二、概述

（一）热喷车间的操作人员应穿工作服，戴手套及安全帽。

（二）成型和加工车间操作工人穿工作服、戴手外，还应定期通风换气，以使车间达到职业卫生标准。

（三）电气安全。在设备供配电设计中，应采用预防性安全措施。设置熔断器、断路器（过载保护开关）、漏电开关（触电保护器）、安全低压开关、保护接地等。

（四）厂区生活及卫生设施：厂内及生活区应设有厕所、浴室等职工公共福利设施。

（五）防火措施：建立义务消防队，并与区（县）消防队保持密切联系，同时厂内各车间、仓库等处应配有灭火器和消防栓备用。

第六章  企业组织和劳动定员

第一节  工厂体制与组织

本新建项目实行厂车间两级管理，其机构设置如下：

第二节  劳动定员

一、人员来源

工厂所需的技术人员和管理人员主要由农业部门内部调剂，生产工人通过社会招聘解决。

二、人员培训

主要岗位工人上岗前要进行技术培训，培训时间1-2个月，经考核后上岗。

第七章  项目实施进度

该项目新建期为半年，先安排土建施工，土建勤务员完工后，进设备安装，招收的工作进行培训上岗，第一年产量达29万吨，第三年可达36万吨。

第八章  投资估算与资金筹措

第一节  投资估算

一、编制说明

本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制。其中：流动资金参照类似企业经营指标采用分项详细估算法进行估算；基本预备费按第一、二部分费用的5%计取。

二、编制依据

（一）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第二版。

（二）国家计委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》。

（三）化工部《化肥工业建设项目投资估算指标》。

（四）机械设备价格，根据现行出厂价估算。

（五）原材料、动力燃料价格，根据现行市价估算。

三、总投资估算

总投资                    8000万元

其中：固定资产投资        3000万元

流动资金            5000万元

第九章  经济效益分析

第一节  成本费用估算及编制说明

一、编制说明

（一）依据国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）和国家税务总局《新税制》。

（二）设备及材料价格按当前国内市场价格计取。

（三）水、电、通讯参照有关规定的价格计取。

（四）各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。

（五）工资福利按乡镇企业一般标准每人每年7000元计算，该厂年工资及福利为635万元。

（六）折旧与摊销

1、固定资产折旧费。采用直线法平均计算，残值率为4%，根据《方法与参数》（第二版）规定，为简化计算，将预备费纳入固定资产原值计算折旧费。

各类固定资产计算折旧的最短年限如下：

（1）房屋建筑物    20年

折旧遇=固定资产原值（1-4%）/折旧年限

（2）摊销费。无形资产从投产后按5年摊销。

摊销费=无形资产原值/摊销年限

（七）修理费。按年折费的50%计。

（八）借款利息。长期借款利息年利率按13.5计算，建设期利息计入固定资产投资，生产经营期利息计入生产成本。

（九）其他费用。在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费的费用。为简化计算，该费用取工资及福利费用625万元。

（十）销售费用。根据项目特点，广造宣传费用为130万元，其他销售费用为70万元。

二、成本费用估算（见总成本估算表）

总成本费用=外购原材料+外购燃料动力+工资及福利+折旧费+修理费+摊销费+财务费用+其他费用+销售费用。

经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出。

第二节  财务分析

根据税法规定，本项目可以申请免交增值税，只交纳企业所得税，按33%计算。

一、总成本费用估算每吨核价为：1、外购原材料1530元，其中防结块剂需30元，化肥1500元，其他10元，合计1540元。2、外购燃料及动力50元，其中燃料15元，动力35元，合计50元。3、工资及福利费25元。4、修理费5元。5、折旧费10元。6、摊销费4元。7、财务费用3元。8、其他费用63元。9、销售费用25元。10、总成本费用1825元，其中固定成本1289万元，可变成本年均54871万元。

二、销售收入估算

根据项目达产期和产品销售方案，本项目投产后第一年按达产80%，第二年达产90%，第三年至计算期末，按达产100%计算，销售价格为2550元/吨计算，项目年均销售53000万元。

三、税金估算

销售税金和所得税按零计算。

其他税金。项目应缴纳的其他税金有房产税、车船税、印花税等，按国务税务总局《新税制》规定计取，并列入管理费用。

四、利润估算

（一）利润总额

利润总额=销售收入-总成本

（二）利润分配

1、提取盈余公积金。按新财务制度规定，企业每年按所得税后利润的10%提取盈余公积金。当累计达到资本金的50%时即停止提取。

2、提取公益金，企业按5%提取，此项基金用于职工集体福利。

山东京九肥料化工有限公司

二O0四年二月

# Text boxes

正副厂长

供销料

财务科

办公室

企划科

喷浆车间

成型车间

包装车间